V TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE

| Red. br. | Opis predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta, nabavka u pogledu kvaliteta, performansi | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIPREMNI RADOVI |
| 1. | Transport, doprema i obezbjeđivanje, opreme alata i materijala na lice mjesta, kao i nabavka alata i materijala potrebnog za čišćenje i demontažu. Formiranje radionice za obradu kamena i malternih sastojaka na licu mjesta. |  | paušalno | 1 |
| 2. | Postavljanje zaštitne mreže za potrebe zaštite lokacije |  | m | 100 |
| 3. | Obezbjeđivanje elektro priključka (agregat) i priključka za vodu (rezervoar), i regulisanje troškovnika. |  | paušalno | 1 |
| 4. | Obezbjeđivanje informativne table sa podacima o kulturnom dobru, investitoru i izvođaču radova |  | paušalno | 1 |
| 5. | Obezbjeđivanje stalno prisutnog diplomiranog konzervatora sa licencom nad izvođenjem radova, prema dinamici izvođenja radova |  | dan | 30 |
| 6. | Sprovodi se raščišćavanje terena od biljaka i otpadnog materijala sa odvozom na deponiju u cilju priprema za sanacione radove i kultivaciju dijela površina Obezbjeđenje funkcionalne povezanosti internih puteva. |  | m² | 350 |
| 7. | Sprovodi se čišćenje suvišnog kameno-drobljenog materijala i odnošenje sa lokaliteta, kao i prikupljanje kvalitetnih materijalnih ostataka (autentičnog kamenja sa zidova). |  | m² | 350 |
| 8. | Uklanja se rucno i odnosi na deponiju kompletna površina betonskih ostataka sa lokaliteta, uz pažljivo očuvanje donjih neistraženih slojeva. |  | m³ | 10 |
| 9. | Obezbjeđuje se adekvatna, trajnija veza dijela lokaliteta sa stazom za šetanje. |  | m² | 5 |
| 10. | NAPOMENA: Troškovi prevoza i hrane za radnu snagu i stručna lica (eventualno privremeni boravak za dva majstora i dva fizička radnika) u cilju efikasnosti izvođenja radova |  | dana | 30 |
| KONZERVATORSKI RADOVI Konzervatorski tretman južnog bedema |
| 11. | Konzervatorski tretman bedema: Orezivanje i uklanjanje rastinja sa površine bedema cca 75 m2. Uklanjanje suvišnih slojeva maltera i zemlje sa bedema. Sa odvozom viška materijala na odgovarajuću lokaciju (deponiju) |  | m² | 75 |
| 12. | Uklanjaju se svi vidljivi, neautentični betonski elementi sa južnog bedema i sprovode mjere restauracije oštećenih segmenata kamenog sloga zida. |  | m² | 4 |
| 13. | Sprovođenje mjere očuvanja prepoznatljive autentične konture južnog bedema uz sanaciju svih većih pukotina I nestabilnih površina. Sprovodi se djelimična restauracija, konsolidacija i konzervacija ostataka cjelokupne gornje površine bedema uz primjenu vezivnog sredstva autentične recepture. Napomena: Neophodna je primjena skele za rad. |  | m² | 75 |
| 14. | Pažljivo uklanjanje lišajeva i slojeva prljavštine sa lica bedema. Sprovođenje konsolidacije većih pukotina i malternih međuspojnica koristeći injekcioni i krečni malter sa sitnijim agregatom, prema uzoru na postojeći, prema recepturi konzervatora-restauratora. Naglašeni “šuplji prostori u zidu” se restauriraju se u nekoliko kamenih slogova zida do mjere postizanja konstruktivne stabilnosti cjelokupnog dijela bedema. |  | m² | 75 |
| 15. | Napomena: Za predviđene sanacione radove na južnom bedemu lokaliteta neophodna je primjena skele za rad. |  | komplet | 1 |
| KONZERVATORSKI RADOVI Konzervatorski tretman arheološko-arhitektonskih ostataka u osnovi |
| 16. | Sprovodi se čišćenje i održavanje površine restauriranog – zapadnog bedema |  | paušalno | 1 |
| 17. | Sprovodi se pažljivo uklanjanje korovskih biljaka i korijenja u zoni ostataka zidova i paltoa koji je predmet sanacije. Uklanja se višak zemlje i drobljenog konglomerata do nivoa koji obezbjeđuje funkcionalnost i konunikacionu povezanost |  | m² | 250 |
| 18. | Sprovodi se uklanjanje slojeva betona cca 30-50cm, sa horizontalnih površina lokaliteta do neistraženih arheoloških slojeva, i odnošenje materijala na adekvatnu deponiju, Sprovodi se konsolidacija slojeva otkrivenih-izloženih arheološko - arhitektonskih ostataka zida. |  | m³ | 8 |
| 19. | Sprovodi se konzervatorski tretman restauracije cijele površine većih oštećenih-razgrađenih djelova arhitektonsko-arheoloških ostataka prema konzervatorskom crtežu, sanacija oštećenja gornjih i donjih slojeva zida i slojeva maltera. (obračunat material, doprema, radna snaga i ugradnja) |  | m² | 100 |
| 20. | Sprovodi se konzervatorski tretman restauracije cijele površine svih zidova prema konzervatorskom crtežu, sanacija oštećenja gornjih i donjih slojeva zida, formiranje kape zidanih struktura i novih slojeva maltera. Zidana struktura se konsoliduje i sprovodi sanacija površinskog kamenog sloga Sprovodi se nenametljiva površinska konzervacija sa sastojcima i omjeru prema recepturi konzervatora. (obračunat material, doprema, radna snaga i ugradnja) |  | m² | 120 |
| 21. | Uklanja se kompletan ostatak suvišnog-neadekvatnog gradivnog materijala i korovskih biljaka, kao predpriprema za prezentaciju i djelimičnu kultivaciju saniranih površina |  | paušalno | 1 |
| 22. | Sprovodi se raščišćavanje terena i uklanjanje svih neautentičnih slojeva materijala, nakon čega se pristupa kultivaciji površina kod većih denivelacija terena uz očuvanje autentičnih struktura. Predviđa se stvaranje kultivisanih površina sa plitkom zelenom podlogom i zonama za odmor i kretanje. |  | m² | 250 |
| 23. | Sprovodi se konstruktivno ojačanje sjevernog potpornog zida manjim komadima kamena u slogu suvomeđe, kao i restauracija i stabilizacija gornjih kamenih slogova ovog zida. |  | m² | 30 |
| 24. | Obezbjeđuje se dobra funkcionalna povezanost unutrašnjih puteva sa postojećom stazom za šetanje. Sprovodi se kultivacija neposrednog okruženja u vidu zelenih površina i nenametljivih pristupnih staza koje nisu fizički spojene sa strukturama kulturnog dobra. Obezbjeđuje se adekvatno funkcionalno rješenje pristupa sa staze za šetanje primjenom transparetnih materijala. |  | paušalno | 1 |
| 25. | Uklanjanje postojećeg betonskog stepeništa na kamenom podzidu |  | m³ | 3 |